EKHV ADATLAP

13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához

| A tervezett tevékenység neve Bátaszék agglomeráció szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása |
| --- |
| A tevékenység(ek) megnevezése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklete szerint: Szennyvíztisztító telep | A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr. 3. számú melléklete szerint: 103. | A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3. számú melléklet szerinti mértékegységben meghatározva): 19.820 LE |
| Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ): 100503326 (Dél-Tolna Közmű Üzemeltető- és Szolgáltató Kft. Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi jel (KTJ): 100814603 |

A kérelmező azonosító adatai

Kérelmező – neve: Bátaszék Város Önkormányzata

– elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail): 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., Tel.: +36-74/591-500, Fax: +36-74/591-505, E-mail: muszak@bataszekph.hu

– cégbírósági bejegyzés száma:

– statisztikai számjele:

I. A tevékenység bemutatása, jellemzői

A tervezett tevékenység:

1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:

Bátaszék Város szennyvízrendszere a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep 1978-ban került átadásra. A jelenlegi szennyvíztisztító telep több átalakításon és bővítésen esett át (1992, 2002-ben). A szennyvíztisztító telep Alsónána, Báta, Bátapáti, Bátaszék, Mórágy, Kismórágy és Mőcsény települések szennyvizet tisztítja. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési engedélye: 1137/2005. ügyszám, 45238/2006. iktatószám (Vksz.: 38/6320-11544), módosítása: 33831/2009. ügyszám, 107842/09. iktatószám A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat (Mőcsény kivételével) üzemeltetője a Dél-Tolna Közmű Kft. Mőcsény vízellátásának és szennyvízelvezetésének üzemeltetője a Mezőföld Regionális Vízi Közmű Kft. A szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a kibocsátási határértékeket, jelenős és gyakori határérték túllépés tapasztalható, ezért szükséges a telep fejlesztése. A település az Környezet és Energia Operatív Program keretein belül kívánja a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás beruházását megvalósítani. A tervezett szennyvíztisztító telep tervezési adatai: 1200 m3/d hidraulika terhelés 1700 m3/d hidraulikai kapacitás* 19820 LE biológiai kapacitás *: 1700 m3/d hidraulikai kapacitás a szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti hidraulikai kapacitása, így a bátaszéki szennyvíztisztító telep áteresztő képessége, hidraulikai kapacitása nem változik, csak a tápanyag eltávolítási kapacitás nő.

2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása: A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: Eleveniszapos szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással és a keletkező iszapok aerob iszapkezelésével.

A tervezett technológiai főbb elemei: TFH fogadó változatlan TFH és csurgalékvíz átemelő változatlan Gépi finomrács, új gépi tartalék ráccsal átalakított Homokfogó homokszeparátorral átalakított Előülepítő átalakított Belső és közbenső átemelő átalakított Oxidációs árok változatlan (üzemen kívül) Meglévő anaerob-anoxikus műtárgy átalakított Meglévő levegőztetett műtárgy átalakított Tervezett levegőztetett műtárgy új Utóülepítő: változatlan Fertőtlenítő medence változatlan Gravitációs sűrítő átalakított Gépi sűrítő változatlan Elő és utó iszaptárolók átalakított ATAD iszapkezelő tartályok átalakított Iszapvíztelenítő rendszer átalakított + új gépészet, új gépház Iszapkezelő és tároló tér új

3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból):

Kivitelezés során: - a műtárgyak vasbeton szerkezet kialakításánál felhasznált jelentősebb mennyiségű erőforrás: víz, villamos energia, egyéb anyag (cement) - egyéb felhasznált anyagok: acél, tégla

4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:

Kivitelezés 2014. nyara 2015.06.30 Próbaüzem 2015.07.01 2015.12.31 Műszaki átadás-átvétel 2016.01.01 2016.01.20 Birtokbaadás, üzembe helyezés 2016.01.21

5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás):

Bátaszék szennyvíztisztító telep létesítményei: TFH fogadó TFH és csurgalékvíz átemelő Gépi finomrács, új gépi tartalék ráccsal Homokfogó homokszeparátorral Előülepítő Belső és közbenső átemelő Oxidációs árok Meglévő anaerob-anoxikus műtárgy Meglévő levegőztetett műtárgy Tervezett levegőztetett műtárgy Utóülepítő Fertőtlenítő medence Gravitációs sűrítő Gépi sűrítő Elő és utó iszaptárolók ATAD iszapkezelő tartályok Iszapvíztelenítő rendszer Iszapkezelő és tároló tér Mérő és irányítástechnikai rendszer Infrastruktúra: szennyvíz nyomóvezetékek, bekötő út, vízellátás, villamos energia rendszer

6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás): Bátaszék agglomeráció szennyvíz gyűjtőhálózata (külön engedélyeztetési tervdokumentáció készül). A komposztált, víztelenített iszap (EWC Kód: 190805) a szekszárdi városi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra. 7. további fontosnak tartott jellemzői:

II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői

1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma): A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő szennyvíztisztító telep telekhatárán belül kerül megépítésre. Helyrajzi száma: 047/3 hrsz. 2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése: A 0247/3. hrsz. terület nagysága: 13.620 m2 (becsült, részletes helyszínrajzról) 3. A beépítettség mértéke: A szennyvíztisztító telep beépítettsége: A jelenlegi beépítettség: ~ 10,8 % A fejlesztés utáni beépítettség: ~ 12,2 % 4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint: 0247/3 hrsz: Kivett szennyvíztisztító telep 5. További fontosnak tartott jellemzők:

III. A környezeti hatótényezők azonosítása

1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)? Igen. Az új műtárgyak, létesítmények kerülnek megépítésre. 2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre? A tisztított szennyvíz fertőtlenítését hypo adagoló rendszer végezheti (jelenleg nem fertőtlenítésre kötelezett), valamint a kémiai foszforeltávolítás vas-só (vasIII-klorid) adagolással történik. A telepen zárt gépházban található a hypo és vas-só tároló-adagoló berendezései. A vegyszerek zárt láncban kerülnek beszállításra a telepre. 3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének meghatározása.) Nem. 4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű szilárd hulladék? Igen, keletkezik szennyvíziszap. A primer és fölösiszap sűrítés, komposztálás, majd víztelenítés után kerül elszállításra. A víztelenített iszap mennyisége 5 napos munkarend esetén ~ 4,6 m3/d, 20 % sz.a. tartalmú. 5. A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros anyagot a levegőbe? Nem. 6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki? Igen. Zaj: A szennyvíztisztító telepek fúvói zajt bocsátanak ki, de a légfúvók zárt gépházban üzemelnek, hangvédő burkolattal ellátottak, így nem haladják meg a jogszabályi zaj küszöbértéket. Bűz: A tisztítás során a szennyvízből kiemelt rácsszemét, homok és iszap szaghatást és fertőzés veszélyt okozhat. A rácsszemét és homok gyűjtése és tárolása zártan, és zárható tároló eszközökben történik. A szállító konténerek csepegés mentesek, fedelekkel lezárhatók. A komposztált és víztelenített iszap normál üzemmenet esetén szaghatást nem okoz. 7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása? Igen, a tisztított szennyvíz továbbra is felszíni vízbe jut. A befogadó vízfolyás a Lajvér-patak, 9+680 km szelvénye (parti bevezetés). A fejlesztés során a befogadó és a bevezetés módja nem változik. A vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javul. 8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével? Igen, a tevékenység Bátaszék agglomeráció településeinek kommunális, közületi és ipari szennyvizeit tisztítja. 9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását): Nincs. 10. További fontosnak tartott jellemzők:

IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja: Nem ismert az összes szomszédos terület hasznosításának módja. 2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése): A Khvr. szerinti tevékenységek a szomszédos területen nem tapasztalhatóak. 3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon:

Siófok, 2013. május

Menczel Ibolya	Sulyok István

okl. biomérnök	okl. vízépítő mérnök

tervező	vezető tervező

VZ-T/WV-3/WV-5/14-027